## Slide 1: ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Ακτομηχανική Διερεύνηση Παραλίας
Ομάδα 2: Βολάνη Χριστίνα
Θεοχάρη Κυριακή
Κατσάρη Ιωάννα
Μπογιατζής Διονύσιος

## Slide 2: Γενικά
Δυτικά του νομού Χανίων
Ένας από τους πιο φημισμένους προορισμούς της Κρήτης
Ονομασία: μύθος της νύμφης Φαλασαρνής (είδος τοπικής ηρωίδας)
Σχέδια natura 2000 (GR4340001) λόγω της ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή αλλά και λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Κρινάκι (androcymbium rechingeri greuter): ανθίζει στη μέση του χειμώνα

## Slide 3: Ιστορικά Στοιχεία
Αρχαία Φαλάσαρνα: δυτικό άκρο του ακρωτηρίου της Γραμβούσας
Σημαντικό λιμάνι αρχαιότητας (100 m × 75 m), το μοναδικό «κλειστό» λιμάνι στη δυτική Kρήτη
Εποχή ακμής: 4ος και 3ος αι. π.Χ.
  ισχυρή ναυτική δύναμη στους εμπορικούς δρόμους της δυτικής μεσογείου
  οχύρωση
  ναοί και δημόσια κτήρια
  Νομίσματα
Σεισμοί του 66 και του 365 μ.Χ.
  οριστική ισοπέδωση
  δεύτερος σεισμός: ανύψωση στεριάς (6 – 9 m), ταφή του αρχαίου λιμανιού, μετατροπή σε ξηρά

## Slide 4: Παράκτια Έργα Κοντά Στην Παραλία

## Slide 5: Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού
Από τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού:
    Στήλη μέσης ταχύτητας του ανέμου και κατεύθυνση που αντιστοιχεί
Μετατροπή μέσων ταχυτήτων από km/h σε m/s (Uz)
Μετρήσεις στα 10 m: δεν χρειάζεται μετατροπή της ταχύτητας
Uz = U10

## Slide 6: Υπολογισμός ταχυτήτων
Διεύθυνσης Ανέμων | U10 | UA | Ν | f | f (%)
SW | 3,12 | 2,87 | 239 | 0,17 | 17,29
WSW | 3,11 | 2,86 | 231 | 0,17 | 16,71
W | 3,43 | 3,234 | 419 | 0,30 | 30,32
WNW | 3,42 | 3,227 | 212 | 0,15 | 15,34
NW | 3,81 | 3,68 | 157 | 0,11 | 11,36
NNW | 2,96 | 2,69 | 124 | 0,09 | 8,97
Μέση ταχύτητα ανέμου: η αναφερόμενη ταχύτητα στα 10 m από την επιφάνεια της θάλασσας
Ρυθμισμένη ταχύτητα UA: αντικατάσταση τη U10 λόγω μη γραμμικής μορφής μεταξύ ταχύτητας ανέμου και διατμητικής τάσης που εξασκείται στην επιφάνεια της θάλασσας
Συχνότητας πνοής για την κάθε κατεύθυνση: πλήθος των U10 για κάθε κατεύθυνση προς το συνολικό πλήθος των U10 για όλες τις κατευθύνσεις

## Slide 7: Δημιουργία Πλήρους Αναπτύγματος

## Slide 9: Μέθοδος JonSwap
Εμπειρική μέθοδος για τον υπολογισμό του σημαντικού ύψος κύματος και της περιόδου μέγιστης ενεργειακής πυκνότητας βάση σε πια περίπτωση ανήκει το κάθε κύμα
Εύρεση περιπτώσεων: γίνεται ένας έλεγχος και βάση αυτού δίνονται οι τύποι για τον υπολογισμό των
Περίπτωση 3: Πολύ μεγάλο F και td  Πλήρης ανάπτυξη κύματος
Περίπτωση 1: Περιορισμένο μήκος 𝑭, αλλά η 𝒕𝒅 πολύ μεγάλη
        Ύψος και Περίοδος: από τον υπολογισμένο από το χάρτη F, θέτοντας x = F
Διεύθυνση Ανέμου | (m) | td (days) | Περίπτωση | X (m) | Τp (s) | Hs (m)
SW | 1665,61 | 1,49 | Περίπτωση 1 | 1665,61 | 1,03 | 0,06
WSW | 961866,05 | 1,33 | Περίπτωση 3 | - | 2,37 | 0,20
W | 1027787,54 | 1,62 | Περίπτωση 3 | - | 2,68 | 0,26
WNW | 634482,18 | 1,33 | Περίπτωση 3 | - | 2,67 | 0,26
NW | 19948,36 | 1,29 | Περίπτωση 1 | 19948,36 | 2,53 | 0,27
NNW | 528,26 | 1,56 | Περίπτωση 1 | 528,26 | 0,69 | 0,03
Διεύθυνση Ανέμου |  | td (days) | Περίπτωση | X (m) | Τp (s) | Hs (m)
SW | 1665,61 | 1,49 | Περίπτωση 1 | 1665,61 | 1,03 | 0,06
WSW | 961866,05 | 1,33 | Περίπτωση 3 | - | 2,37 | 0,20
W | 1027787,54 | 1,62 | Περίπτωση 3 | - | 2,68 | 0,26
WNW | 634482,18 | 1,33 | Περίπτωση 3 | - | 2,67 | 0,26
NW | 19948,36 | 1,29 | Περίπτωση 1 | 19948,36 | 2,53 | 0,27
NNW | 528,26 | 1,56 | Περίπτωση 1 | 528,26 | 0,69 | 0,03

## Slide 10: Κλίση του πυθμένα
Υπολογίζεται η κλίση του πυθμένα του βυθού στη Φαλάσαρνα, για κάθε γνωστή διεύθυνση ανέμου απο τις ισοβαθείς καμπύλες της περιοχής.
Σε απόσταση 100 m από την ακτή, με αφετηρία το ίδιο αρχικό σημείο προκύπτουν οι διαφορετικές κλίσεις, με τιμές πολύ κοντινές στη μέση κλίση, ίση με 0,02

## Slide 11: Νομογραφήματα

## Slide 12: Έλεγχος Θραύσης
Διεύθυνση Ανέμου | Κλίση m | Γωνία πυθμένα (φ0) | Lo | Cο | Lb | Cb | φb | KR
SW | 0,0165 | 0,95 | 1,64 | 1,60 | 0,88 | 0,86 | 0,51 | 1,00
WSW | 0,021 | 1,20 | 8,78 | 3,70 | 3,84 | 1,62 | 0,53 | 1,00
W | 0,0225 | 1,29 | 11,22 | 4,18 | 4,93 | 1,84 | 0,57 | 1,00
WNW | 0,021 | 1,20 | 11,17 | 4,18 | 4,88 | 1,83 | 0,53 | 1,00
NW | 0,017 | 0,97 | 10,00 | 3,95 | 5,83 | 2,30 | 0,57 | 1,00
NNW | 0,012 | 0,69 | 0,74 | 1,07 | 0,42 | 0,61 | 0,39 | 1,00
Επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών τιμών κυμάτων θραύσης: αδιάστατος συντελεστής KR (ισούται με τη μονάδα):
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω εξίσωση, γίνεται επανάληψη της διαδικασίας με νέο ύψος κύματος στα βαθιά νερά και εύρεση νέων τιμών Hb και db

## Slide 13: Μέθοδος CERC
1984
Υπολογίζει την παράλληλη στην ακτή ιζηματομεταφορά
Με γνωστό το βάθος θραύσης (db) των θαλάσσιων κυμάτων, την ταχύτητα θραύσης (Cg), τα ύψη θραύσης (Ηb) των κυμάτων, τη κυματική ενέργεια στο σημείο θραύσης (Εb), τη ροή κυματικής ενέργειας (Pl) , την μέση διάμετρος των κόκκων (D50) (ίση με 0,2 mm), τον αδιάστατο εμπειρικό συντελεστή (Κ) και τη βυθισμένη παροχή βάρους (Il) των κυμάτων υπολογίζεται ο ρυθμός παράλληλης προς την ακτή ιζηματομεταφορά Ql
Όπου, ρ η πυκνότητα του Θαλασσινού νερού (1025 kg/m3), ρs η πυκνότητα της άμμου (2550 kg/m3) νερού και n το πορώδες της (0,4)
Διεύθυνση Ανέμου | Cg | Hb | Eb [] | Pl) | K | ) | Ql
SW | 0,86 | 0,06 | 4,96 | 0,037807 | 1,40 | 0,0529 | 5,89379E-06
WSW | 1,62 | 0,23 | 65,89 | 0,977607 |  | 1,3680 | 0,0001524
W | 1,84 | 0,30 | 110,74 | 2,010561 |  | 2,8134 | 0,000313428
WNW | 1,83 | 0,29 | 106,85 | 1,789906 |  | 2,5046 | 0,00027903
NW | 2,30 | 0,29 | 107,23 | 2,444584 |  | 3,4207 | 0,000381088
NNW | 0,61 | 0,03 | 1,25 | 0,005258 |  | 0,0074 | 8,19723E-07
Διεύθυνση Ανέμου | Cg | Hb |  |  | K |  | Ql
SW | 0,86 | 0,06 | 4,96 | 0,037807 | 1,40 | 0,0529 | 5,89379E-06
WSW | 1,62 | 0,23 | 65,89 | 0,977607 |  | 1,3680 | 0,0001524
W | 1,84 | 0,30 | 110,74 | 2,010561 |  | 2,8134 | 0,000313428
WNW | 1,83 | 0,29 | 106,85 | 1,789906 |  | 2,5046 | 0,00027903
NW | 2,30 | 0,29 | 107,23 | 2,444584 |  | 3,4207 | 0,000381088
NNW | 0,61 | 0,03 | 1,25 | 0,005258 |  | 0,0074 | 8,19723E-07

## Slide 14: Μέθοδος Kamphuis
1991: Υπολογίζει την παράλληλη στην ακτή ιζηματομεταφορά σε μονάδες μάζας
Δεδομένα: το ύψος κύματος θραύσης Hb, η περίοδος του κύματος T0, η κλίση του πυθμένα m, η γωνία θραύσης φb και η μέση διάμετρος των κόκκων άμμου D50
η βυθισμένη παροχή μάζας για κάθε κατεύθυνση ανέμου
Δεδομένα: η πυκνότητα του θαλασσινού νερού (ρ) στα 1025 kg/m3), η πυκνότητα της άμμου ρs (2550 kg/m3) και το πορώδες n (0,4)
ο ρυθμός της παράλληλης στην ακτή ιζηματομεταφοράς σε μονάδες όγκου
Διεύθυνσης Ανέμων | Φb (°) | D50 | Qs | Ql
SW | 0,507491 | 0,0002 | 0,00032 | 3,50476E-07
WSW | 0,525519 |  | 0,01831 | 2,00086E-05
W | 0,566037 |  | 0,04070 | 4,44835E-05
WNW | 0,525832 |  | 0,03557 | 3,88717E-05
NW | 0,567394 |  | 0,02935 | 3,20781E-05
NNW | 0,392197 |  | 0,00003 | 3,27853E-08
Διεύθυνσης Ανέμων | Φb (°) | D50 |  | 
SW | 0,507491 | 0,0002 | 0,00032 | 3,50476E-07
WSW | 0,525519 |  | 0,01831 | 2,00086E-05
W | 0,566037 |  | 0,04070 | 4,44835E-05
WNW | 0,525832 |  | 0,03557 | 3,88717E-05
NW | 0,567394 |  | 0,02935 | 3,20781E-05
NNW | 0,392197 |  | 0,00003 | 3,27853E-08

## Slide 15: Σύγκριση των μεθόδων
Αποτελέσματα για την Μέθοδο CERC
Αποτελέσματα για την Μέθοδος Kamphuis
ή 621
Από το ανάπτυγμα Fetch, επιλέγεται η κατεύθυνση του δυτικού ανέμου (W) ως αφετηρία των θετικών (+) τιμών ιζηματομεταφοράς. Όλοι οι άνεμοι νότια (S) του του δυτικού έχουν αρνητική (-) συνεισφορά (SW, WSW), ενώ οι άνεμοι βόρεια (Ν) του δυτικού έχουν θετική (+) συνεισφορά (W, WNW, NW, NNW) στη μεταφορά του ιζήματος, παράλληλα στην ακτή (Ql)
Διαφέρουν μεταξύ τους κατά μια τάξη μεγέθους (!)
Μέθοδος CERC: όχι ακριβής σε συνθήκες υψηλών κυματισμών (εξαρτάται από το ύψος (Ηb) και το βάθος (db) των κυμάτων θραύσης) Υπερεκτίμηση της μεταφοράς ιζήματος
Μέθοδος Kamphuis: περιλαμβάνει στον υπολογισμό της και τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτογραμμής (κλίση πυθμένα (m), μέση διάμετρο των κόκκων άμμου (D50))
Τα αποτελέσματα της Kamphuis περισσότερο αντιπροσωπευτικά για την παράλληλη στην ακτή ιζηματομεταφορά, από της μεθόδου CERC.

## Slide 16: Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από την στερεομεταφορά και το Fetch, η κύρια διεύθυνση ανέμου μεταφοράς φερτών υλικών στην παραλία είναι η Δύση (West), καθώς έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια πνοής ανέμου (td).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ιζήματος να είναι περισσότερη στο κέντρο της παραλίας ,σε σχέση με τις άκρες της ακτογραμμής

## Slide 17: Συμπεράσματα
Το ήδη υπάρχον λιμάνι, που βρίσκεται σε απόσταση 2 km από την παραλία που εξετάζεται, έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα το καλοκαίρι (κρουαζιέρες σε Μπάλο και Γραμβούσα) και εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής
Η παραλία στα Φαλάσαρνα ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή Νatura 2000, άρα δεν συνιστάται η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα

## Slide 18: Ευχαριστούμε!